## Slide 1
MicroTEDAclus em Alta Dimensao
Progresso e Proximos Passos
Fase 2: 167 experimentos | 4 campanhas | defesa ~agosto 2026
Foco: contribuicao tecnica + decisao dos proximos experimentos
Augusto | Mestrado PPGEE - UFMG | Orientacao 17/abr/2026

## Slide 2
TEDA — Tipicality and Eccentricity Data Analytics (Angelov 2014)
Eccentricidade — quão diferente é o ponto x:
ξ(x) = 1/k + ‖x − μ‖² / (k · σ²)
ξ ≈ 1/k → típico (perto da média) | ξ ≫ 1/k → outlier (longe)
Tipicalidade — complemento (quão típico):
τ(x) = 1 − ξ(x)
τ ≈ 1 → muito típico | τ ≤ 0 → outlier
Pseudocódigo TEDA (centro único):
para cada ponto x: μ ← μ + (x − μ) / k σ² ← atualizar via Welford ξ ← 1/k + ‖x−μ‖² / (k·σ²) ζ ← ξ / 2 (normalizada) se ζ > (m²+1)/(2k): → OUTLIER senão: → normal, atualizar
Não-paramétrico
O(1) por ponto (Welford)
Chebyshev: P(|X−μ|≥mσ)≤1/m²
Limitação: centro único → outliers contaminam μ e σ² → motiva MicroTEDAclus

## Slide 3
MicroTEDAclus — Múltiplos Micro-Clusters (Maia et al. 2020)
Cada micro-cluster mantém (μᵢ, σ²ᵢ, Sᵢ) isoladamente
Estatísticas independentes → outliers não contaminam outros clusters
K automático, concept drift nativo
Novos padrões criam novos clusters; K não é parâmetro
m(k) dinâmico: protege clusters jovens
k=1: m≈0.6 (permissivo) | k→∞: m→3 (estrito, 89% Chebyshev)
Único parâmetro: r₀ (piso de variância)
r₀=0.001 fixo em todos os 167 experimentos (robusto)
Pseudocódigo MicroTEDAclus:
para cada ponto x: se primeiro ponto: criar MC₁(μ=x, σ²=0, S=1) para cada MCᵢ: calcular ξᵢ(x) e ζᵢ(x) mᵢ ← 3/(1+e^(-0.007(Sᵢ-100))) thrᵢ ← (mᵢ²+1)/(2·Sᵢ) aceitaᵢ ← (ζᵢ ≤ thrᵢ) se algum aceita: best ← MC com max τᵢ(x) atualizar best: μ, σ², S → NORMAL senão (rejeitado por todos): criar MCₙ₊₁(μ=x, σ²=0, S=1) → ANOMALIA
Validado em 2–6D. Nunca testado em alta dimensão (nosso caso: d=17–19).

## Slide 4
O Bug Dimensional: Onde Funciona (Por Acidente) e Onde Colapsa
✓ Onde funciona (auto-cancelamento)
Teste Chebyshev (n≥3):
ξ = 1/n + (‖δ‖·2/d)² / (n · σ²)
σ² também usa (2/d)²
→ Numerador e denominador cancelam!
O teste principal é self-consistent
em QUALQUER dimensão
✗ Onde colapsa (3 code paths)
① Intersecção macro-clusters:
dist(μᵢ,μⱼ) vs √σ² (escalada)
→ nunca intersectam
② Guard n<3:
σ²(escalada) vs r₀(fixo)
→ rejeição prematura
③ Life decay:
√σ² e dist em escalas diferentes
→ morte errática
Code Path | d=2 (2/d)^2=1 | d=17 (2/d)^2=0.014
Chebyshev (n>=3) | OK | OK (auto-cancela)
Intersecção MC | OK | FALHA: raio 12% do real
Guard n<3 | OK | FALHA: σ² descalibrada vs r₀
Life decay | OK | FALHA: √σ² e dist em escalas ≠

## Slide 5
5 Adaptacoes para Alta Dimensao
# | Adaptacao | Original → Proposto | Impacto | Suporte Teorico
1 | Variância | (‖δ‖·2/d)² → Welford dot(δₘₑ, δₙₑₗ) | Corrige 70x | Welford 1962, Chan 1983
2 | Eccentricidade | (norm·2/d)² → ‖diff‖² | Consistente com σ² | Angelov 2014
3 | Update | Todos os MC → Só melhor (max τ) | -20% clusters | Kohonen 1990, NS-TEDA 2024
4 | Guard n=1 | Sem proteção → threshold=13 | Seeds sobrevivem | Reynolds 2009
5 | Guard n=2 | Só σ²>r₀ → ζ>thr AND σ²≥r₀ | -20% splits | Reynolds 2009
Cada adaptacao e togglable independentemente (8 variantes V0-V7). Ablation study planejado.

## Slide 6
Pipeline Streaming: Por Que Alta Dimensão Importa
PCAP (CICIoT2023) → Kafka → FlowConsumer → [17 features/flow] → MicroTEDAclus → Anomalia? │ WindowAggregator → [12-19 feat/janela] → MicroTEDAclus → Anomalia?
17 features por flow → d=17 → onde o bug dimensional se manifesta
Prequential (test-then-train): sem data leakage, exige detector O(1)
Gap semântico (Sommer & Paxson 2010): detector encontra outliers, não ataques
Janelas temporais mudam a pergunta: 'este IP está se comportando de forma anômala?'

## Slide 7
Evidencia Experimental
C04: 30 runs — Proprio vs Original
Config | Proprio | Original | Razao
flow r0=0.10 | 3.9% | 54.4% | 14x
window v1 w=10s | 2.9% | 41.9% | 14x
window v1 w=30s | 5.0% | 74.5% | 15x
Melhor por ataque (167 exps):
Recon F1=43.7% | ICMP Recall=50% | SYN Recall=54% (FPR=33%) | TCP = 0%
Gap semantico nos dados:
Per-flow: anomaly rate ~3.5% COM ou SEM ataque (C01)
Janelas: SYN 3%→54%, Recon 4%→45% — mas FPR sobe (14% em w=10s v2)
Gap: sem baseline nao-supervisionado direto no CICIoT2023

## Slide 8
Proximos Experimentos — Priorizacao
Prioridade | Experimento | Tempo | Produz
[ALTA] | Sweep dimensional d∈{2,5,10,17,20,50} | 2-3 dias | Curva de colapso (fig. paper)
[ALTA] | Ablation V0-V7 (8 variantes) | 2-3 dias | Contribuicao isolada de cada fix
[MEDIA] | S5 Two-Stage (per-flow → concentracao IP) | 3-5 dias | Ataca trade-off FPR/Recall
[MEDIA] | Baseline IF/OC-SVM prequential | 1-2 dias | Comparacao direta
[BAIXA] | KS-test + Spearman | 2-3 dias | Valida dim. anomalas
Total ~2 semanas. Quais priorizar nas ~4 semanas restantes?

## Slide 9
Decisoes Necessarias
1. As 5 adaptacoes + prova do auto-cancelamento constituem contribuicao suficiente?
2. Prioridade: sweep+ablation (fortalece paper) vs S5 Two-Stage (melhora resultados)?
3. Escopo realista em ~4 semanas: paper focado no bug dimensional + dissertacao?
Obrigado. Abro para discussao.